PROJEKT

Aktualizace Programového dodatku Programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje

"OBLASTI PODPORY PRO ČERPÁNÍ DOTACÍ V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ“

OBSAH

SEZNAM ZKRATEK	4

1.	ÚVOD	5

2.	DOTAČNÍ OBLASTI	7

2.1	Operační program Životní prostředí (OP ŽP)	7

2.1.1	PRIORITNÍ OSA 2 – ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A OMEZOVÁNÍ EMISÍ	8

Globální cíl	8

Oblasti podpory	8

Zaměření a specifikace oblastí podpory	8

Podporované projekty	8

Forma a výše podpory	10

Způsobilé výdaje	10

Specifikace územního zaměření	11

Specifická kritéria přijatelnosti (posouzení přijatelnost projektu) - prioritní osa 2	12

Příjemci podpory	13

2.1.2	PRIORITNÍ OSA 3 – UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE	16

Globální cíl	16

Oblasti podpory	16

Zaměření a specifikace oblastí podpory	16

Podporované projekty	17

Forma a výše podpory	18

Způsobilé výdaje	19

Specifikace územního zaměření	20

Specifická kritéria přijatelnosti (posouzení přijatelnost projektu) - prioritní osa 3	20

Příjemci podpory	21

2.2	Regionální operační program pro region NUTS II Severozápad (ROP NUTS II SZ)….	23

2.2.1	Prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost	24

Globální cíl	24

Oblasti podpory	24

Zaměření a specifikace oblastí podpory	24

Podporované projekty	24

Forma a výše podpory	25

Způsobilé výdaje	27

Specifikace územního zaměření	28

Příjemci podpory	28

2.3	program Rozvoj venkova (PRV)	30

2.3.1	OSA III - KVALITA ŽIVOTA VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH A DIVERZIFIKACE HOSPODÁŘSTVÍ VENKOVA	30

Popis situace	30

Charakteristika opatření	31

Cíle opatření	31

Vymezení podporovaných území	31

Podmínky poskytnutí podpory	31

Kategorie příjemců podpory	31

Způsobilé výdaje	31

Forma a výše podpory	31

Potenciál pro výstavbu bioplynových stanic	32

Prostorová identifikace potenciálu	34

2.4	Současná situace ve schvalování EK	34

NSRR a OP	34

PRV	34

2.5	Výzvy k podávání žádostí, poskytování informací a konzultací	34

OP ŽP	34

ROP NUTS II SZ	35

PRV	35

SEZNAM RELEVANTNÍCH DOKUMENTŮ A DALŠÍCH ZDROJŮ INFORMACÍ	36

# SEZNAM ZKRATEK

| CO2 | Oxid uhličitý |
| --- | --- |
| CZT | Centrální zásobování teplem |
| ČR | Česká republika |
| DPH | Daň z přidané hodnoty |
| EK | Evropská komise |
| ERDF | Evropský fond regionálního rozvoje |
| ES | Evropské společenství |
| ESF | Evropský sociální fond |
| EU | Evropská unie |
| EUR | Euro |
| EZFRV (EAFRD) | Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural Development) |
| FS | Fond soudržnosti |
| IL (d,r) | Imisní limit (denní, roční) |
| kW | Kilowaty |
| LV | Imisní limit (Limited Value) |
| MHD | Městská hromadná doprava |
| MT | Mez tolerance (Margin of Tolerance) |
| MW | Megawat |
| MZe | Ministerstvo zemědělství České republiky |
| MŽP ČR | Ministerstvo životního prostředí České republiky |
| NH3 | Amoniak |
| NO2, NOx | Oxid dusičitý, oxidy dusíku |
| NRP | Národní rozvojový plán |
| NSRR | Národní strategický referenční rámec |
| NUTS | Územní statistická jednotka (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) |
| NUTS II SZ | NUTS II Severozápad (Ústecký kraj, Karlovarský kraj) |
| OP ŽP | Operační program Životní prostředí |
| ORC | Organický Rankinův cyklus ORC (Organic Rankine Cycle) |
| OZE | Obnovitelné zdroje energie |
| OZKO | Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší |
| PM10 | Suspendované částice frakce PM10 (Částice, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 10 mm odlučovací účinnost 50 %) |
| PM2,5 | Suspendované částice frakce PM2,5 (Částice, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 2,5 mm odlučovací účinnost 50 %) |
| PRV | Program rozvoje venkova |
| ROP | Regionální operační program |
| SFŽP | Státní fond životního prostředí České republiky |
| TEN-T | Trans-evropské dopravní sítě |
| VOC | Těkavé organické látky (Volatile Organic Compounds) |
| IPRM | Integrovaný plán rozvoje města |

ÚVOD

Zpracování Programového dodatku k programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje probíhalo v loňském roce současně s aktualizací tohoto programu. Smyslem programového dodatku bylo získat představu o možných projektech v oblasti zlepšení kvality ovzduší jako podkladu pro zdůvodnění potřeby finančních zdrojů (a pozdějšího čerpání) z Operačního programu Životní prostředí pro období 2007–2013. Identifikace možných projektů byla zajištěna dotazníkovou akcí ve všech obcích Ústeckého kraje a relevantní projekty byly zařazeny do Programového dodatku.

Aktualizace projektů v Programovém dodatku, která v současné době probíhá, poskytuje potenciálním žadatelům možnost upřesnění/doplnění svých případných projektů souvisejících s ochranou ovzduší prostřednictvím relevantních oblastí podpory z Operačního programu životní prostředí (OP ŽP) a Programu rozvoje venkova (PRV) pro období 2007–2013. Identifikace případných projektů proběhne opět formou dotazníkové akce.

Projekty v oblasti dopravy a rekonstrukce místních komunikací, které úzce souvisí s ochranou ovzduší a původně byly podporovány v rámci OP ŽP, bude možné podporovat (při splnění podmínek) v rámci Regionálního operačního programu pro region NUTS II Severozápad (ROP NUTS II SZ). Jejich identifikace formou dotazníku však není předmětem tohoto projektu. Zpracovatel se snaží pouze informovat o oblastech podpory pro jejich možné financování.

Proč hledáme projekty v oblasti ochrany ovzduší?

Na území Ústeckého kraje došlo v roce 2005 (poslední dostupná data) k překročení imisního limitu pro tzv. suspendované částice frakce PM10 (prach) na téměř 62 % celkové rozlohy kraje (oblasti OZKO).

Oblasti (vymezené jako území v rámci zóny nebo aglomerace), na kterých došlo k překročení hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek, jsou podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, nazývány jako oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Jako nejmenší územní jednotky, pro kterou jsou oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezeny, byla zvolena území stavebních úřadů.

Vymezení OZKO za rok 2005 na území zóny Ústecký kraj je uvedeno na následujícím obrázku a tabulce.

Obrázek 1: Vymezení OZKO v rámci zóny Ústecký kraj za rok 2005

Tabulka 1: Vymezení OZKO v rámci zóny Ústecký kraj za rok 2005 (v % území stavebních úřadů) a odhad rozlohy znečištěných oblastí (v km2) a velikost exponované skupiny

| Stavební úřad | PM10 (r IL) | PM10 (d IL) | NO2 (r IL) | Souhrn | Počet obyvatel v OZKO | Rozloha OZKO (km2 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magistrát města Mostu | 6,5 | 100 | - | 100 | 76 674 | 231,1 |
| Magistrát města Ústí nad Labem | 8,3 | 54,2 | - | 54,2 | 52 137 | 76,8 |
| Magistrát města Teplice | 1 | 87 | - | 87 | 50 838 | 89,9 |
| Městský úřad Louny | - | 93,7 | - | 93,7 | 35 109 | 385,8 |
| Městský úřad Chomutov | - | 49,3 | - | 49,3 | 28 289 | 187,5 |
| Městský úřad Litoměřice | - | 65,6 | - | 65,6 | 26 996 | 141,2 |
| Městský úřad Žatec | - | 99,8 | - | 99,8 | 26 437 | 270,7 |
| Městský úřad Roudnice nad Labem | - | 95,3 | - | 95,3 | 24 694 | 192,8 |
| Městský úřad Bílina | 0,8 | 94 | - | 94 | 18 803 | 111,6 |
| Městský úřad Jirkov | - | 78,6 | - | 78,6 | 18 785 | 83,1 |
| Městský úřad Děčín | - | 32,4 | 0,4 | 32,4 | 18 591 | 77,3 |
| Městský úřad Litvínov | 3,4 | 46 | - | 46 | 18 405 | 108,6 |
| Městský úřad Kadaň | - | 96,5 | - | 96,5 | 17 928 | 103,5 |
| Městský úřad Lovosice | - | 85 | - | 85 | 17 321 | 160,2 |
| Městský úřad Štětí | - | 100 | - | 100 | 11 727 | 108,1 |
| Městský úřad Libochovice | - | 99,3 | - | 99,3 | 11 045 | 173,6 |
| Městský úřad Duchcov | - | 50,5 | - | 50,5 | 9 132 | 60 |
| Městský úřad Podbořany | - | 52 | - | 52 | 8 210 | 175,7 |
| Městský úřad Postoloprty | - | 100 | - | 100 | 6 210 | 97,1 |
| Městský úřad Klášterec nad Ohří | - | 34,2 | - | 34,2 | 5 805 | 33,7 |
| Městský úřad Trmice | 0,6 | 99,6 | - | 99,6 | 4 773 | 48,2 |
| Městský úřad Úštěk | - | 74,1 | - | 74,1 | 3 675 | 106,5 |
| Městský úřad Benešov nad Ploučnicí | - | 35,2 | - | 35,2 | 2 993 | 43,1 |
| Městský úřad Chabařovice | - | 97 | - | 97 | 2 603 | 18,4 |
| Obecní úřad Chlumec | - | 53,3 | - | 53,3 | 2 561 | 12,1 |
| Obecní úřad Proboštov | - | 52,9 | - | 52,9 | 2 421 | 2,7 |
| Obecní úřad Radonice | - | 71,7 | - | 71,7 | 2 392 | 79,5 |
| Městský úřad Jílové | - | 44,4 | - | 44,4 | 2 354 | 16,2 |
| Městský úřad Česká Kamenice | - | 29,6 | - | 29,6 | 2 328 | 46,3 |
| Městský úřad Osek | - | 46,9 | - | 46,9 | 2 323 | 19,9 |
| Městský úřad Dubí | - | 28,7 | - | 28,7 | 2 216 | 9,7 |
| Obecní úřad Povrly | - | 75,1 | - | 75,1 | 1 672 | 19,2 |
| Obecní úřad Velké Březno | - | 49,8 | - | 49,8 | 1 520 | 18,8 |
| Městský úřad Krupka | - | 7,6 | - | 7,6 | 1 053 | 3,6 |
| Obecní úřad Libouchec | - | 19,6 | - | 19,6 | 779 | 21,4 |
| Městský úřad Rumburk | - | 0,8 | - | 0,8 | 161 | 1 |
| Celkem | 0,7 | 62,5 | - | 62,5 | 518 959 | 3 335,4 |

Poznámky: Počet obyvatel je součtem odhadů počtu obyvatel žijících v OZKO na území měst a obcí spadajících do správního obvodu příslušné obce se stavebním úřadem; Řazeno dle počtu obyvatel v OZKO sestupně.

Zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie (OZE)  a hospodaření s energií sleduje splnění  indikativních závazků ČR k dosažení 8 % energie z obnovitelných zdrojů.

Pro oblast snižování emisí (snížení emisí VOC a NH3 u zdrojů znečišťování ovzduší) je cílem splnění národního emisního stropu ČR pro VOC a NH3.

DOTAČNÍ OBLASTI

Operační program Životní prostředí (OP ŽP)

Problematika životního prostředí je rozpracována v rámci strategického cíle Národního rozvojového plánu ČR (dále NRP) a Národního strategického referenčního rámce ČR (dále NSRR) pro období 2007 – 2013 pod názvem “Atraktivní prostředí”, který navazuje na globální cíl NRP a NSRR především z hlediska fyzických aspektů, neboť kvalitní životní prostředí spolu s dostupností dopravních a komunikačních sítí jsou základními předpoklady rozvoje ekonomických a sociálních aktivit. Tento strategický cíl bude realizován prostřednictvím priority “Životní prostředí a dostupnost“, která bude v oblasti životního prostředí realizována prostřednictvím prioritní osy “Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí“.

Operační program Životní prostředí (OP ŽP) spadá mezi tematické operační programy v cíli Konvergence a z pohledu finančních prostředků je druhým největším českým operačním programem: z fondů EU je pro něj vyčleněno 4,92 mld. € (cca 138,68 mld. Kč), což činí přibližně 18,4 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,87 mld. €.

Implementační dokument OP ŽP svým obsahem navazuje na programový dokument Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013 a obsahuje podrobné informace o implementaci (realizaci) programu a operační úrovni prioritních os a dále oblastech podpory. Implementační dokument OP ŽP je zpracován především pro účely rozpracování prioritních os OP ŽP do úrovně oblastí podpory, respektive na úroveň konkrétních operací. Představuje základní dokument na operativní úrovni v rámci programového řízení a důležitý podklad pro rozhodování potenciálních příjemců podpory při identifikaci jejich projektových záměrů.

Prioritní osa:

OP ŽP rozpracovává prioritní osu „Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí“ v rámci NRP a NSRR na léta 2007 – 2013, jejímž cílem je zlepšení kvality životního prostředí jako nutného předpokladu atraktivnosti a konkurenceschopnosti státu a jeho regionů při využití inovačních efektů politiky životního prostředí pro udržitelný rozvoj.

Globální cíl:

Globálním cílem OP ŽP je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu udržitelného rozvoje se zaměřením na plnění požadavků právních předpisů ES v oblasti životního prostředí. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví obyvatel státu a zvyšuje atraktivitu území pro život, práci a investice. Důsledkem investiční atraktivity je zvyšování nejen zaměstnanosti, ale zejména konkurenceschopného udržitelného hospodářského růstu v regionech.

Specifické cíle:

Specifické cíle OP ŽP se vztahují na zlepšení situace v následujících oblastech:

- vodní hospodářství a protipovodňová ochrana,

- zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí,

- využití obnovitelných zdrojů energie,

- odpady a staré ekologické zátěže,

- omezování průmyslového znečištění a environmentální rizika,

- příroda a krajina,

environmentální vzdělávání, poradenství a osvěta.

Prioritní osy OP ŽP:

Z výše zmíněných problémových oblastí vycházejí prioritní oblasti životního prostředí v České republice pro období 2007 – 2013, kterými jsou:

- ochrana vody,

- ochrana ovzduší,

- využití obnovitelných zdrojů energie,

- řešení problematiky odpadů a starých ekologických zátěží,

- omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik,

- zlepšení stavu přírody a krajiny,

rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání a osvětu.

Projekty do ochrany ovzduší bude možné podporovat v rámci prioritní osy 2 – Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí a prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie.

PRIORITNÍ OSA 2 – ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A OMEZOVÁNÍ EMISÍ

Globální cíl

Globálním cílem prioritní osy 2 pro období 2007 – 2013 je zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití inovativních environmentálně šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor.

Oblasti podpory

V rámci prioritní osy 2 budou realizovány následující oblasti podpory:

Oblast podpory 2.1: Zlepšování kvality ovzduší

Oblast podpory 2.2: Snižování emisí

Zaměření a specifikace oblastí podpory

Oblast podpory 2.1: Zlepšování kvality ovzduší

Oblast podpory „Zlepšení kvality ovzduší“ je zaměřena na snížení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší, u nichž dochází k překračování imisních limitů, zejména pak koncentrací prachových částic (PM10 a PM2,5) a polycyklických aromatických uhlovodíků. Důvodem jsou nezanedbatelná zdravotní rizika pro populaci, která plynou z vysokých hodnot koncentrací těchto znečišťujících látek a v neposlední řadě i neplnění mezinárodních závazků České republiky v oblasti norem na kvalitu ovzduší (legislativy ES). Je zřejmé, že v souladu s cíli Tématické strategie Evropské Unie (EU) o znečišťování ovzduší bude třeba dále snížit koncentrace znečišťujících látek v ovzduší a tím i odpovídající zdravotní rizika.

V rámci oblasti podpory „Zlepšení kvality ovzduší“ budou podporovány projekty jejichž cílem je snížení imisní zátěže lokálních i centrálních spalovacích zdrojů a z povrchů. Projekty jsou přijatelné pouze tehdy, pokud jsou obsaženy v příslušném programu ke zlepšení kvality ovzduší, který je zpracován a přijat v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen "zákon o ochraně ovzduší"), na úrovni zóny nebo aglomerace nebo na místní úrovni.

Oblast podpory 2.2: Snižování emisí

Vysoké absolutní i měrné hodnoty emisí znečišťujících látek se podílejí na pokračující acidifikaci a eutrofizaci ekosystémů a vzhledem k tomu, že se jedná i o prekurzory troposférického ozonu a prachových částic, podílejí se vysoké emise i na nadlimitních úrovních těchto znečišťujících látek. Omezení emisí je možné dosáhnout pouze využitím nových environmentálně šetrných způsobů výroby energie a technických řešeních na zdrojích znečišťování ovzduší zaměřených především na snížení emisí oxidů dusíku, prachových částic, těkavých organických látek a amoniaku. V rámci této oblasti podpory budou podporovány investiční projekty, zaměřené na snížení emisí NOX, VOC, NH3 a prachových částic.

Podporované projekty

Oblast podpory 2.1: Zlepšování kvality ovzduší

Oblast podpory zlepšování kvality ovzduší zahrnuje 3 podoblasti, které se liší původem zdroje znečištění:

2.1.1 Snížení imisní zátěže ze zdrojů v bytových a rodinných domech

Vhodné aktivity/projekty:

- pořízení spalovacích zařízení se značkou ekologicky šetrný výrobek, či adekvátních (nízkoemisních) výrobků a/nebo snížení tepelných ztrát pro rodinné domy. Objekt bude po realizaci projektu minimálně splňovat požadavky platné normy na energetickou náročnost budov.

- pořízení spalovacích zařízení se značkou ekologicky šetrný výrobek, či adekvátních (nízkoemisních) výrobků a/nebo snížení tepelných ztrát pro bytové domy. Objekt bude po realizaci projektu minimálně splňovat požadavky platné normy na energetickou náročnost budov.

- rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů.

Podoblast bude realizována prostřednictvím individuálních projektů.

2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT

Vhodné aktivity/projekty:

- pořízení spalovacího zdroje se značkou ekologicky šetrný výrobek, či adekvátního (nízkoemisního) zdroje a případné současné snížení energetické spotřeby. U podnikatelských subjektů bude podporováno pořízení zdroje o jmenovitém tepelném výkonu do 1 MW včetně případného současného snížení energetické spotřeby. Objekt bude po realizaci projektu minimálně splňovat požadavky platné normy na energetickou náročnost budov.

- nově budované rozvody CZT v nových lokalitách a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků. Za výstavbu nových rozvodů jsou považovány i projekty, kdy dochází k celkové rekonstrukci zdroje včetně rozvodů například z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém.

Podoblast bude realizována prostřednictvím individuálních projektů, případně velkých projektů, tj. projektů s investičními náklady nad 25 mil EUR.

2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů

Vhodné aktivity/projekty:

- výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů a vymezené pro tento účel v územně plánovací dokumentaci.

Podoblast bude realizována prostřednictvím individuálních projektů.

Oblast podpory 2.2: Snižování emisí

Oblast podpory omezování emisí zahrnuje podoblasti zaměřené na omezování emisí NOX, VOC, NH3 a prachu, přičemž mezi přijatelné projekty patří:

- rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOX a prachových částic,

- instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOX prachových částic u stacionárních nespalovacích zdrojů,

- technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší (např.:přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických či termooxidačních jednotek),

- technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší.

Oblast bude realizována prostřednictvím individuálních projektů a velkých projektů, tj. projektů s investičními náklady nad 25 mil EUR.

Poznámka: Kombinace jednotlivých aktivit v rámci jednoho projektu je možná při splnění všech dílčích podmínek pro jednotlivé aktivity.

Forma a výše podpory

Podpora v rámci prioritní osy 2 bude poskytována formou dotace, přičemž konkrétní výše podpory bude stanovena na základě finanční analýzy u projektů generujících příjmy (případně finančně-ekonomické analýzy u velkých projektů) nebo v závislosti na charakteru projektu z hlediska veřejné podpory, kde je tato relevantní. Podpora v rámci prioritní osy 2 bude poskytována z prostředků Fondu soudržnosti s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých výdajů u projektů předkládaných veřejnými subjekty.

V případě, že je žadatelem podnikatelský subjekt nebo jiný subjekt, jehož vlastní zdroje nemají povahu veřejných zdrojů, maximální výše podpory z Fondu soudržnosti (FS) nepřesáhne takové procento z celkových způsobilých výdajů, které umožní zachovat stanovenou míru spolufinancování, jež je pro program dána ve výši maximálně 85 % z celkových veřejných výdajů. Toto bude v praxi znamenat odpovídající snížení podpory z celkových způsobilých výdajů u těchto typů subjektů.

Rozdělení finanční alokace v rámci prioritní osy 2 do jednotlivých oblastí intervence znázorňuje následující tabulka.

Tabulka 2: Rozdělení finanční alokace v rámci prioritní osy 2 do jednotlivých oblastí podpory

| Oblast podpory | Fond EU | mil. EUR |
| --- | --- | --- |
| 2.1: Zlepšování kvality ovzduší | FS | 507,317 |
| 2.2: Snižování emisí | FS | 126,829 |
| prioritní osa 2 - celkem | FS | 634,146 |

V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu a to ve výši min. 10 % z celkových nákladů projektu. Národní spolufinancující zdroje jsou poskytovány z prostředků SFŽP ve výši max. 4  z celkových způsobilých výdajů a z prostředků státního rozpočtu se ve výši max. 1 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Způsobilé výdaje

Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč s tím, že tato podmínka se nevztahuje na projekty realizované v podoblasti podpory 2.1.1 a) kde je tato hranice stanovena na 50 tis. Kč. Maximální hranice způsobilých výdajů u projektů 2.1.1 a) je 400 tis. Kč

Dále jsou uvedena specifická kritéria pro prioritní osu 2 nad rámec obecných pravidel pro uznatelnost nákladů, obecná kritéria jsou závazná pro všechny prioritní osy.

Za způsobilé výdaje v rámci prioritní osy 2 jsou považovány tyto náklady:

- v rámci projektové přípravy výdaje na zpracování studie proveditelnosti (pokud je vyžadována) a finanční a ekonomické analýzy u tzv. velkých projektů, dále na zpracování žádosti, finanční analýzy, Rozptylové studie, Odborného posudku a Energetického auditu,

- vícepráce do výše méněprací; případně do výše rozpočtové rezervy, která činí 5 % z celkových způsobilých přímých investičních výdajů projektu.

- stavební práce a související služby v přímé vazbě s předmětem podpory, zejména pak:

- stavební úpravy a příprava pozemku pro výstavbu nových energetických zařízení, jež jsou předmětem podpory v rámci Prioritní osy 2,

- stavební práce spojené s výstavbou a rekonstrukcí centrálních a blokových kotelen využívajících převážně fosilní paliva,

- stavební práce spojené s výstavbou a rekonstrukcí lokálních zdrojů tepla využívajících fosilní paliva,

- stavební práce spojené s výstavbou rozvodů CZT, přípojek vč. předávacích stanic,

- stavební práce spojené se zlepšováním tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí budov,

- stavební práce spojené se zlepšováním stavu technického zařízení budov,

- náklady na ekologickou likvidaci původního zdroje

- náklady na instalaci obnovitelného zdroje energie, pokud jeho jmenovitý výkon nepřesáhne 50 % celkového jmenovitého instalovaného výkonu.

- nákup stavby: v ojedinělých případech lze do způsobilých výdajů zahrnout i nákup staveb, max. však do výše 10 %  celkových způsobilých přímých investičních výdajů na projekt.

- nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku: způsobilý je hmotný/nehmotný majetek bezprostředně související s předmětem oblastí podpor v rámci prioritní osy 2.

- výdaje související s přípravou staveniště.

- zkoušky: způsobilé jsou zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).

Specifickými nezpůsobilými výdaji v rámci prioritní osy 2 jsou:

- náklady na rekonstrukci otopné soustavy v rodinném a bytovém domu.

- náklady na výstavbu regulační stanice v rámci výstavby a rozšíření středotlaké plynovodní sítě.

- náklady na instalaci termoregulačních ventilů v objektech, kde povinnost jejich instalace vyplývá z vyhlášky č. 291/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách

- 50 % z investičních nákladů na realizaci tepelných úspor

- nákup použitého vybavení - náklady na pořízení použitých strojů a zařízení.

Specifikace územního zaměření

Podpora z OP ŽP poskytovaná v rámci prioritní osy 2 bude realizována na celém území České republiky, kromě projektů v rámci podoblasti 2.1.3, které budou podporovány pouze v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) vyhlášených ve smyslu § 7 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší dle imisních dat za rok 2005.

Obrázek 2: Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší za rok 2005 pro ČR - překročení hodnoty imisního limitu pro suspendované částice frakce PM10

Seznam stavebních úřadů v zóně Ústecký kraj, na jejichž území došlo k vyhlášení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší je uveden v kapitole 1: Úvod.

Specifická kritéria přijatelnosti (posouzení přijatelnost projektu) - prioritní osa 2

Specifická kritéria přijatelnosti u oblasti podpory 2.1. jsou:

- soulad projektu se zpracovaným programovým dodatkem krajského programu omezování emisí a imisí. Splnění kritéria se dokládá zařazením projektu do programového dodatku krajského programu nebo vyjmenováním projektu v místním programu na snížení imisí a emisí.

- u projektů přinášejících čisté příjmy nesmí být diskontovaný čistý příjem větší než diskontovaná investice.

- projekty, u nichž budou realizovány úspory energie snížením tepelných ztrát objektu, budou přijatelné v případě, že objekt (objekty) bude po realizaci minimálně splňovat požadavky platných norem na energetickou náročnost budov.

- projekty v rámci podoblasti 2.1.3 budou podporovány pouze v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášených ve smyslu § 7 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší dle imisních dat za rok 2005.

Specifická kritéria přijatelnosti u oblasti podpory 2.2. jsou:

- soulad projektu se zpracovaným programovým dodatkem krajského programu omezování emisí a imisí. Splnění kritéria se dokládá zařazením projektu do programového dodatku krajského programu nebo vyjmenováním projektu v místním programu na snížení imisí a emisí.

- projekty zaměřené na omezování emisí NOX mohou být podpořeny pouze u zvláště velkých a velkých zdrojů ve smyslu definice ze zákona o ochraně ovzduší.

Poznámka: Pro všechny prioritní osy jsou závazná také obecná kritéria přijatelnosti.

Příjemci podpory

V rámci prioritní osy 2 budou pro jednotlivé oblasti podpory přijatelní následující příjemci podpory.

Tabulka 3: Příjemci podpory v rámci prioritní osy 2

| Příjemci podpory | Oblasti podpory | Právní předpis |
| --- | --- | --- |
|  | 2.1. Kvalita ovzduší | 2.2. Omezování emisí |  |
| Právní forma příjemců podpory /podoblasti podpory | RD zdroje/ ztráty | BD zdroje/ ztráty | plošné plynofikace | zdroje vč. tepelných úspor | rozvody CZT | zeleň | více než 5MW rekonstrukce | nespalovací zdroje rekonstrukce | VOC | NH3 |  |
| Obce a města | --- | X | X | X | X | X | X | X | --- | --- | Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákon č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze |
| Příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst | --- | X | --- | X | X | X | X | X | --- | --- | Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákon č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze |
| Svazky obcí | --- | X | X | X | X | X | --- | X | --- | --- | Dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) |
| Příspěvkové organizace a organizační složky krajů | --- | --- | --- | X | X | X | X | X | --- | --- | Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) |
| Kraje | --- | --- | X | X | X | X | X | X | --- | --- | Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) |
| Státní podniky | --- | --- | --- | X | --- | --- | X | X | X | X | Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku |
| Státní organizace | --- | --- | --- | X | X | --- | X | X | --- | --- | Zvláštní zákony (např. dle zákona č. 77/2002 Sb. o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty) |
| Česká republika – prostřednictvím organizačních složek státu | --- | --- | --- | X | X | --- | X | X | --- | --- | Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích |
| Příspěvkové organizace - stát | --- | --- | --- | X | X | X | X | X | --- | --- | Dle § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích |
| Občanská sdružení | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů |
| Církve a náboženské společnosti | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) |
| Obecně prospěšné společnosti | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů |
| Ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty | --- | --- | --- | X | X | --- | X | --- | --- | --- | Zvláštní předpisy (např. . zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky) |
| Obchodní společnosti vlastněné z více než 67 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty | --- | --- | --- | X | X | --- | X | X | X | X | Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník |
| Obchodní společnosti vlastněné z méně než 67 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty | --- | --- | --- | X | X | --- | X | X | X | X | Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník |
| Družstva | --- | X | --- | X | X | --- | X | X | X | X | Dle § 221 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník |
| Společenství vlastníků jednotek | --- | X | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Dle § 9 a násl. zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) |
| Podnikatelské subjekty – fyzické osoby | X | X | --- | X | --- | --- | --- | X | X | X | Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) |
| Fyzické osoby - nepodnikatelé | X | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, |

PRIORITNÍ OSA 3 – UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE

Globální cíl

Globálním cílem prioritní osy 3 pro období 2007 – 2013 je udržitelné využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem je zvýšení využití OZE při výrobě elektřiny a zejména tepla a vyšší využití odpadního tepla.

Oblasti podpory

V rámci prioritní osy 3 budou realizovány následující oblasti podpory:

Oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské  sféry

Oblast podpory 3.3 – Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby

Zaměření a specifikace oblastí podpory

Oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

Rozhodující potenciál využívání energie z OZE je v podmínkách České republiky zejména v oblasti tepla. Výroba a využívání tepla z OZE představuje nákladově efektivní řešení pro dosažení stanovených cílů; systém podpory přispěje ke konkurenceschopnosti tohoto ekologicky přijatelného řešení. Vysoká počáteční investice do opatření využívající OZE je spolu s nedostatečnou kapitálovou vybaveností, zejména obcí, příčinou pomalého rozvoje instalací OZE s rizikem nesplnění indikativního cíle 8% podílu OZE na hrubé spotřebě elektřiny k roku 2010. Z těchto důvodů je v této oblasti podpory podporována také výroba elektřiny z OZE v celém spektru zdrojů včetně kombinované výroby tepla a elektřiny.

Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské  sféry

Úspory energie v oblasti konečné spotřeby představují vysoký potenciál nákladově efektivních a inovativních řešení v oblasti hospodaření s energií. Pro zvýšení úspor energie jsou jako investiční podpora navržena typová technická opatření, zejména podpora snižování spotřeby energie budov neziskového sektoru prostřednictvím energeticky výhodnějšího pláště budov a efektivnějších systémů distribuce energií. Podpora zateplování bytových a rodinných domů nebude v rámci této oblasti podpory realizována.

Využití odpadního tepla je důležitou součástí oblasti hospodaření s energií. V České republice existuje značný potenciál ve využití odpadního tepla s možností využití ve vytápění příp. při výrobě elektřiny. Oblast využití odpadního tepla zahrnuje investiční podporu realizací, které využijí odpadní teplo (např. teplo z technologických procesů na vytápění nebo ohřev teplé vody).

Oblast podpory 3.3 – Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby

Oblast podpory fyzických osob formou dotací na pořízení moderního zdroje tepla na bázi OZE přispěje k eliminaci přechodu na neekologické systémy vytápění s použitím tuhých paliv v zastaralých zdrojích s neřízeným spalovacím procesem, tím se podpoří ochrana ovzduší a efektivní využití zdrojů energie.

Podporované projekty

Oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

3.1.1.	Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla

Vhodné aktivity/projekty:

- výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuelně v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie,

- výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.

Podoblast bude realizována prostřednictvím individuálních a velkých projektů, tj. projektů jejichž celkové náklady přesahují 25 milionů EUR.

3.1.2. Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny

Vhodné aktivity/projekty:

- instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny,

- výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren,

- výstavba elektráren spalujících biomasu,

- výstavba větrných elektráren,

- výstavba geotermálních elektráren.

Podoblast bude realizována prostřednictvím individuálních a velkých projektů.

3.1.3.	Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla

Vhodné aktivity/projekty:

- instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, včetně technologie pro výrobu bioplynu, tj. bioplynové stanice,

- instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnou biomasu (např. klasický parní cyklus, ORC, zplyňování biomasy + plynový motor apod.),

- kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie.

Podoblast bude realizována prostřednictvím individuálních a velkých projektů.

Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské  sféry

3.2.1.	Realizace úspor energie

Vhodné aktivity/projekty:

- snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní),

- rekonstrukce otopných soustav,

- implementace měřící a regulační techniky v systémech vytápění a chlazení.

Podoblast bude realizována prostřednictvím individuálních a velkých projektů.

3.2.2. Využívání odpadního tepla

Vhodné aktivity/projekty:

- aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.)

Podoblast bude realizována prostřednictvím individuálních a velkých projektů.

Oblast podpory 3.3 – Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby

3.3.1.	Výroba tepla a teplé vody z obnovitelných zdrojů energie

Vhodné aktivity/projekty:

- instalace solárních systémů pro ohřev teplé vody, případně přitápění,

- instalace kotlů na biomasu pro vytápění a přípravu teplé vody,

- instalace tepelných čerpadel pro vytápění a přípravu teplé vody,

- využití odpadního tepla (rekuperace).

Podoblast bude realizována prostřednictvím individuálních projektů.

Poznámka: Kombinace jednotlivých aktivit v rámci jednoho projektu je možná při splnění všech dílčích podmínek pro jednotlivé aktivity. Kombinace oblastí podpory (3.1. a 3.2.) v rámci jednoho projektu je možná při splnění všech dílčích podmínek pro jednotlivé oblasti (podoblasti) podpory. Zařazení projektu bude provedeno dle principu převažujících investičních nákladů.

Forma a výše podpory

Podpora v rámci prioritní osy 3 bude poskytována formou dotace, přičemž konkrétní výše podpory bude stanovena na základě finanční analýzy u projektů generujících příjmy (případně finančně-ekonomické analýzy u velkých projektů) nebo v závislosti na charakteru projektu z hlediska veřejné podpory, kde je tato relevantní. Podpora v rámci oblastí podpory 3.1 a 3.2 bude poskytována z prostředků Fondu soudržnosti s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých výdajů u projektů předkládaných veřejnými subjekty. V rámci oblasti podpory 3.3 bude podpora poskytována z prostředků Fondu soudržnosti s maximální hranicí do 50 % celkových způsobilých výdajů.

V případě, že je žadatelem podnikatelský subjekt nebo jiný subjekt, jehož vlastní zdroje nemají povahu veřejných zdrojů maximální výše podpory z Fondu soudržnosti nepřesáhne takové procento z celkových způsobilých výdajů, které umožní zachovat stanovenou míru spolufinancování, jež je pro program dána ve výši maximálně 85 % z celkových veřejných výdajů. Toto bude v praxi znamenat odpovídající snížení podpory z celkových způsobilých výdajů u těchto typů subjektů.

Rozdělení finanční alokace v rámci prioritní osy 3 do jednotlivých oblastí podpory znázorňuje následující tabulka.

Tabulka 4: Rozdělení finanční alokace v rámci prioritní osy 3 do jednotlivých oblastí podpory

| Oblast podpory | Fond EU | mil. EUR |
| --- | --- | --- |
| Oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny | FS | 437,431 |
| Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry | FS | 215,351 |
| Oblast podpory 3.3 – Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby | FS | 20,189 |
| prioritní osa 3 - celkem | FS | 672,971 |

V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu a to ve výši min. 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Národní spolufinancující zdroje jsou poskytovány z prostředků SFŽP ve výši max. 4 % z celkových způsobilých výdajů a z prostředků státního rozpočtu se ve výši max. 1 % z celkových způsobilých výdajů projektu. U příjemců typu organizační složka státu a příspěvková organizace zřizovaná státem je za zdroje vlastního spolufinancování příjemce podpory možno považovat prostředky příslušné kapitoly státního rozpočtu.

Způsobilé výdaje

Minimální způsobilé výdaje na projekty realizované v rámci oblasti podpory 3.1 jsou stanoveny na úrovni 1 mil. Kč a na projekty realizované v rámci oblasti podpory 3.2 jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč. V případě projektu realizovaného v rámci kombinace oblastí podpory 3.1. a 3.2. jsou minimální způsobilé náklady na projekt stanoveny  na úrovni 1 mil. Kč. Minimální způsobilé výdaje na projekty realizované v rámci oblasti podpory 3.3 jsou stanoveny na úrovni 50 tis. Kč

Dále jsou uvedena specifická kritéria pro prioritní osu 3 nad rámec obecných pravidel pro uznatelnost nákladů, obecná kritéria jsou závazná pro všechny prioritní osy.

Za způsobilé výdaji v rámci prioritní osy 3 jsou považovány tyto náklady:

- v rámci projektové přípravy výdaje na zpracování studie proveditelnosti a finanční a ekonomické analýzy u tzv. velkých projektů, dále na zpracování žádosti, finanční analýzy, Rozptylové studie, Odborného posudku a Energetického auditu,

- vícepráce do výše méněprací; případně do výše rozpočtové rezervy, která činí 5 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

- stavební práce a související služby: veškeré stavební práce bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

- stavební úpravy a příprava pozemku pro výstavbu nových energetických zařízení, jež jsou předmětem podpory v rámci Priority 3,

- stavební práce spojené s výstavbou a rekonstrukcí centrálních a blokových kotelen využívajících OZE a výstavbou výroben paliva,

- stavební práce spojené s výstavbou a rekonstrukcí lokálních zdrojů tepla využívajících OZE,

- stavební práce spojené s výstavbou a rekonstrukcí rozvodů CZT, přípojek a s prováděním hloubkových vrtů a zemních kolektorů,

- stavební práce spojené s výstavbou a rekonstrukcí zdrojů elektřiny využívajících OZE,

- stavební práce spojené s výstavbou a rekonstrukcí zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z OZE,

- stavební práce spojené se zlepšováním tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí budov,

- stavební práce spojené se zlepšováním stavu technického zařízení budov;

- stavební práce spojené s instalací zařízení na využívání odpadního tepla;

- nákup stavby: v  odůvodněných případech lze do způsobilých výdajů zahrnout i nákup staveb, max. však do výše 10 % celkových způsobilých přímých investičních výdajů na projekt.

- výdaje související s přípravou staveniště

- nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku včetně montáže (respektive instalace). Způsobilý je hmotný/nehmotný majetek bezprostředně související s předmětem oblastí podpor v rámci prioritní osy 3 (zejména technologie OZE včetně příslušenství tohoto zdroje, u CZT též veřejné rozvody, zateplovací systémy obvodových konstrukcí budov, výplně otvorů, otopné soustavy a měření a regulace).

- zkoušky: způsobilé jsou zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).

Specifickými nezpůsobilými výdaji v rámci prioritní osy 3 jsou:

- nákup použitého vybavení - náklady na pořízení použitých strojů a zařízení s výjimkou nákupu repasovaných turbín pro malé vodní elektrárny (musí splňovat minimální účinnost 80 %, měřeno na spojce).

Specifikace územního zaměření

Podpora z OP ŽP poskytovaná v rámci prioritní osy 3 bude realizována na celém území České republiky.

Specifická kritéria přijatelnosti (posouzení přijatelnost projektu) - prioritní osa 3

Specifická kritéria přijatelnosti u oblasti podpory 3.1 jsou:

- soulad projektu se zpracovanou krajskou (místní) energetickou koncepcí. Splnění kritéria se dokládá vyjádřením příslušného krajského úřadu, odboru regionálního rozvoje,

- realizací projektu dojde k úspoře emisí CO2,

- realizací projektu dojde ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší, respektive projekt nepřispěje ke zhoršení kvality ovzduší,

- objekt bude po realizaci projektu minimálně splňovat požadavky platné normy na energetickou náročnost budov (týká se pouze realizace lokálního vytápění pomocí OZE),

- ověřená likvidace původního kotle na spalování tuhých a kapalných fosilních paliv. (neplatí pro solární systémy a tepelná čerpadla),

- použití kotle na biomasu s garantovanými parametry spalování a minimální účinností odpovídající požadavkům na účinnost kotlů, které jsou dány Směrnicí pro ekologicky šetrný výrobek č. 13-2006, odstavec 4.4,

- u projektů na využití biomasy při celkovém instalovaném výkonu nad 200 kW doložit doklad o zajištění dlouhodobé dodávky paliva,

- solární technologie s použitím systémů vhodných pro celoroční provoz,

- použití tepelných čerpadel s garantovanými parametry a minimálním ročním topným faktorem 3,0,

- použití turbíny pro malé vodní elektrárny s garantovanými parametry a účinností minimálně 85 % (u nových turbín) nebo 80 % (renovované turbíny), měřeno na spojce.

Specifická kritéria přijatelnosti u oblasti podpory 3.2 jsou:

- předmětem podpory nemohou být úspory energie v rámci realizace novostaveb, nástaveb a přístaveb,

- projekty u nichž budou realizovány úspory energie budou přijatelné v případě, že objekt (objekty) bude po realizaci minimálně splňovat požadavky platných norem na energetickou náročnost budov,

- realizací projektu dojde k úspoře emisí CO2,

- realizací projektu dojde ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší, respektive projekt nepřispěje ke zhoršení kvality ovzduší.

Specifická kritéria přijatelnosti u oblasti podpory 3.3 jsou:

- realizací projektu dojde k úspoře emisí CO2,

- realizací projektu dojde ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší, respektive projekt nepřispěje ke zhoršení kvality ovzduší,

- ověřená likvidace původního kotle na spalování tuhých a kapalných fosilních paliv. (neplatí pro solární systémy a tepelná čerpadla),

- použití kotle na biomasu s garantovanými parametry spalování a minimální účinností odpovídající požadavkům na účinnost kotlů, které jsou dány Směrnicí pro ekologicky šetrný výrobek č. 13-2006, odstavec 4.4,

- solární technologie s použitím systémů vhodných pro celoroční provoz,

- použití tepelných čerpadel s garantovanými parametry a minimálním ročním topným faktorem 3,0.

Poznámka: Pro všechny prioritní osy jsou závazná také obecná kritéria přijatelnosti.

Příjemci podpory

V rámci prioritní osy 3 budou pro jednotlivé oblasti podpory přijatelní následující příjemci podpory.

Tabulka 5: Příjemci podpory v rámci prioritní osy 3

| Příjemci podpory | Oblasti podpory | Právní předpis |
| --- | --- | --- |
| Právní forma příjemců podpory /podoblasti podpory | 3.1 OZE | 3.2 Úspory | 3.3 Fyzické osoby |  |
| Obce a města | X | X | --- | Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze |
| Příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst | X | X | --- | Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze |
| Svazky obcí | X | X | --- | Dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) |
| Příspěvkové organizace a organizační složky krajů | X | X | --- | Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) |
| Kraje | X | X | --- | Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) |
| Česká republika – prostřednictvím organizačních složek státu | X | X | --- | Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích |
| Státní podniky | X | --- | --- | Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku a zákon 305/2000 Sb. o povodích |
| Příspěvkové organizace - stát | X | X | --- | Dle § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích |
| Občanská sdružení | X | X | --- | Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů |
| Církve a náboženské společnosti | X | X | --- | Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) |
| Obecně prospěšné společnosti | X | X | --- | Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů |
| Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty | X | X | --- | Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, |
| Družstva | X | --- | --- | Dle § 221 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník |
| Společenství vlastníků jednotek | X | --- | --- | Dle § 9 a násl. zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) |
| Fyzické osoby | --- | --- | X | Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník |

Poznámka: Na rozdíl od ostatních programů předpokládá OP ŽP zpětné financování projektů, tzn. že v případě přípravy projektu je potřeba počítat nejen se zajištěním spolufinancování, ale rovněž s předfinancováním projektu.

Na základě současné situace vyjednávání s vládou ohledně realizace a implementace tzv. Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) se zdá, že bude vyžadováno zohlednění navrhovaných projektů v rámci těchto plánů, respektive jejich zakomponování do celkové koncepce rozvoje/revitalizace vybraných částí města.

Regionální operační program pro region NUTS II Severozápad (ROP NUTS II SZ)

Regionální operační program pro region soudržnosti NUTS II Severozápad (ROP NUTS II SZ) představuje hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007−2013 pro uvedený region soudržnosti Severozápad, tvořený Karlovarským a Ústeckým krajem.

Regionální operační program NUTS II Severozápad spadá mezi regionální operační programy v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno 745,91 mil. € (cca 21,03 mld. Kč), což činí přibližně 2,79 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 131,63 mil. €.

Prováděcí dokument pro ROP NUTS II SZ pro programovací období 2007 – 2013 bezprostředně navazuje na programový dokument ROP NUTS II SZ pro období 2007 - 2013.  Prováděcí dokument zpracovává priority do úrovně konkrétních oblastí podpory (konkrétní podporované aktivity včetně vymezení minimální výše projektu, příjemců, způsobilých výdajů atd.) a podrobně rozpracovává informace o realizaci ROP NUTS II SZ (popis implementační struktury ROP NUTS II SZ a popis nastavených procesů, jejichž prostřednictvím budou realizovány cíle a strategie ROP NUTS II SZ).

Globální cíl:

Zvýšení kvality fyzického prostředí regionu a přeměna ekonomických a sociálních struktur regionu jako předpoklad pro zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje ČR/ EU.

Specifické cíle:

Specifické cíle odrážejí kombinaci ekonomických, sociálních a ekologických aspirací obsažených v globálním cíli. Specifické cíle programu byly definovány takto:

- moderní a atraktivní města, představující hlavní hybnou sílu ekonomického rozvoje regionu,

- venkovské oblasti, využívající místní i regionální potenciál pro zajištění plnohodnotného života obyvatel,

- dostupný region umožňující efektivní mobilitu svých obyvatel.

Prioritní osy

ROP SZ:

ROP NUTS II SZ je realizován prostřednictvím 5 prioritních os:

- regenerace a rozvoj měst,

- integrovaná podpora místního rozvoje,

- dostupnost a dopravní obslužnost,

- udržitelný rozvoj cestovního ruchu,

- technická asistence.

Jako projekty, které by mohly přispívat k ochraně ovzduší a bylo by možné je podpořit v rámci ROP NUTS II SZ, byly identifikovány projekty v oblasti:

  - dopravy (nákup, popř. rekonstrukce vozidel MHD a vozidel technické obsluhy s alternativním pohonem /včetně vybudování doprovodné infrastruktury, např. plnírny plynu, měnírny a trolejové vedení pro trolejbusy apod./, pořízení prachových filtrů pro naftové motory vozidel MHD, technické obsluhy a veřejné správy  - za účelem snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z dopravy) a,

  - rekonstrukce místních komunikací - za účelem snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením primární a sekundární prašnosti z povrchů. Pro možnou financovatelnost těchto projektů musí být však splněna podmínka, že realizací projektu dojde k přispění ke zlepšení napojení např. průmyslové zóny, nebo k významném přispění k napojení regionu a jeho obyvatel na nadřazenou síť.

Uvedené typy projektů bude zřejmě možné podpořit v rámci prioritní osy 3.

Poznámka: Rekonstrukce místních komunikací jsou podporovány i v dalších prioritních osách (např. Priorita 1 – Regenerace a rozvoj měst), jedná se však většinou o dílčí aktivity, které mohou být podporovány pouze v rámci komplexního řešení projektů, tzn. je nutná jejich integrace do širšího záměru rekonstrukce celé městské části.

Prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost

Globální cíl

Hlavním cílem prioritní osy 3 je zlepšení  napojení regionu na okolní prostor, zajištění účinného vnitřního propojení a jeho efektivní dopravní dostupnosti.

Oblasti podpory

Cíle prioritní osy budou naplňovány následujícími oblastmi podpory:

3.1  Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu

3.2  Rozvoj dopravní obslužnosti

Zaměření a specifikace oblastí podpory

3.1  Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu

Oblast podpory naplňuje specifický cíl prioritních osy: „Modernizace dopravní infrastruktury vedoucí ke zvýšení dostupnosti regionu včetně zvýšení dostupnosti jeho dílčích částí“. Je zaměřena na podstatné zvýšení kvality komunikací prostřednictvím jejich rekonstrukcí, modernizací a novou výstavbou. Předmětem veřejných intervencí jsou zejména silniční infrastruktura II. a III. třídy, infrastruktura regionálních letišť a infrastruktura související s využitím potenciálu labské vodní cesty.

3.2  Rozvoj dopravní obslužnosti

Oblast podpory naplňuje specifický cíl prioritních osy: „Rozvoj a modernizace dopravní obslužnosti regionu“. Je zaměřena na zlepšení dopravní dostupnosti uvnitř i vně regionu, a to prostřednictvím realizace integrovaných projektů zaměřených na komplexní řešení dopravní obslužnosti v regionu, dále potom na rekonstrukce a modernizaci infrastruktury MHD, dopravní infrastruktury měst, podporu ekologické dopravy, obnovy vozového parku MHD. Všechny tyto aktivity mají za cíl zlepšit kvalitu služeb jejich poskytovatelů prostřednictvím zlepšení jejich vybavenosti a propojení služeb za účelem dalšího rozvoje integrovaného dopravního systému.

Podporované projekty

3.1  Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:

- příprava projektů a související projektové dokumentace pro projekty zajišťující napojení regionu na síť TEN-T a projekty řešící vnitřní propojení regionu,

- rekonstrukce, modernizace a budování komunikací II. a III. třídy zajišťujících napojení center regionu na nadregionální osy sítě TEN-T včetně odstraňování lokálních „slabých míst“ (mosty, kruhové objezdy, křižovatky, záchytná bezpečností zařízení apod.) na komunikacích napojujících region na síť TEN-T, zejména obchvatů sídel a aglomerací,

- rekonstrukce, modernizace a budování komunikací II. a III. třídy včetně odstraňování lokálních „slabých míst“ (mosty, kruhové objezdy, křižovatky, záchytná bezpečností zařízení apod.) zajišťujících efektivní propojení uvnitř regionu, vyšší propustnost státní hranice a vytvářejících základní předpoklady pro efektivní mobilitu obyvatel v celém regionu,

- modernizace a rozvoj regionálních letišť celoregionálního či nadregionálního významu (Karlovy Vary - odbavovací hala, přistávací dráha apod.), včetně rozvoje sítě heliportů  a související dopravní infrastruktury,

- rozvoj silniční dopravní infrastruktury (silnice II. a III. třídy) podmiňující efektivní využití potenciálu labské vodní cesty.

Typ podpory: Individuální projekty

3.2  Rozvoj dopravní obslužnosti

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:

- příprava koncepcí, programů a projektů zaměřených na řešení rozvoje dopravní obslužnosti v regionu a jeho částech včetně přípravy nezbytné související dokumentace,

- realizace ucelených integrovaných projektů rozvoje dopravní obslužnosti zaměřených jak na rozvoj, modernizaci a rekonstrukci potřebné infrastruktury (rekonstrukce a budování dopravních terminálů, rozvoj tratí MHD, budování parkovišť v rámci systému „park & ride“ apod.), tak na rozvoj souvisejících služeb (budování informačních a odbavovacích systémů, propagace a medializace veřejné dopravy…),

- modernizace dopravní infrastruktury měst s orientací na preferenci a zkvalitňování služeb MHD, včetně záchytných parkovišť,

- rekonstrukce a modernizace železničních stanic ve vazbě na rozvoj dopravní obslužnosti regionu,

- zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel (staré a handicapované občany), zvyšování atraktivity a bezpečnosti městské a příměstské veřejné dopravy (např. zastávky, odbavovací systémy apod.),

- nákup, popř. rekonstrukce vozidel kolejových systémů MHD a veřejné hromadné dopravy a vozidel MHD a technické obsluhy s alternativním pohonem (včetně vybudování doprovodné infrastruktury, např. plnírny plynu, měnírny a trolejové vedení pro trolejbusy apod.), pořízení prachových filtrů pro naftové motory vozidel MHD, technické obsluhy a veřejné správy,

- podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob,

- rozvoj a budování cyklostezek regionálního významu, důležitých pro zajištění plnohodnotné dopravní obslužnosti regionu.

Typ podpory: Individuální projekty

Forma a výše podpory

Prioritní osa 3 je financována z 85 % z prostředků ERDF a z 15 % z prostředků veřejných zdrojů ČR (7,5 % státní rozpočet ČR, 7,5 % ostatní veřejné zdroje). V období 2007 - 2013 je na tuto prioritní osu alokováno 36,1 % finančních prostředků z celkového finančního rámce ROP NUTS II SZ, tj. 269 273 878 EUR.

V rámci prioritní osy nebude využit limit 10% financování těch aktivit oblastí podpory, které spadají standardně do oblasti pomoci ESF, avšak pouze za předpokladu, že jsou takové aktivity nezbytné pro realizaci projektů/akcí a přímo s nimi souvisejí. Limit  platí pro všechny oblasti podpory této prioritní osy.

Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů projektů. Míra spolufinancování z veřejných zdrojů ČR musí dosáhnout, v návaznosti na poskytnuté zdroje strukturálních fondů EU, minimálně 15 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektů. Příjemce zajistí částečné spolufinancování projektu z vlastních zdrojů; v řadě případů bude vlastní spolufinancování hrazeno rovněž z veřejných zdrojů ČR (v případě, kdy projekty předkládají veřejnoprávní subjekty nebo jimi zřizované organizace, a povaha jejich projektů nezakládá veřejnou podporu, viz níže).

V EU jsou výchozí pravidla o poskytování veřejné podpory (tzv. „state aid“) definována v článcích 87-89 Smlouvy o založení ES, přičemž platí obecný zákaz poskytování veřejné podpory. Zákaz platí potud, pokud příslušná legislativa Evropské unie, nebo Evropská komise nepovolí výjimku.

V případě projektů zakládajících veřejnou podporu je výše podpory určena dle aktuálně platných pravidel veřejné podpory (výjimky ze zákazu veřejné podpory). Maximální výše veřejné podpory je podle Regionální mapy intenzity veřejné podpory na období 2007 – 2013, viz Pokyny k regionální podpoře na období 2007 – 2013 (2006/C 54/08) pro NUTS II Severozápad, stanovena na maximálně 40 % celkových způsobilých veřejných výdajů projektů pro jednotlivé příjemce, respektive 50 % v případě středních podniků a 60 % v případě malých podniků (podnik je zde chápan jako příjemce splňující kritéria pro tento režim podpory).

Výsledný režim podpory a její intenzita se odvíjí od toho, zda povaha projektu či příjemce podpory zakládá veřejnou podporu. Není zde rozhodující právní forma příjemce, jeho velikost podle počtu zaměstnanců, tržeb, aktiv apod.

Existence veřejné podpory vyplývá z následujících předpokladů:

- dochází k poskytnutí prostředků z veřejných zdrojů,

- příjemce podpory získává ekonomickou výhodu (podpora snižuje náklady, které by jinak příjemce musel normálně vynaložit),

- podpora je selektivní (zvýhodňuje určité subjekty nebo produkci zboží či služeb) a má schopnost narušit hospodářskou soutěž),

- dotčen je obchod mezi členskými státy EU.

Pokud povaha projektu či příjemce podpory splňují bod pod písmenem a) a minimálně jeden pod písmeny (b) až d), poskytovaná podpora zakládá veřejnou podporu a její poskytování se řídí režimem blokové výjimky pro vnitrostátní regionální investiční podporu s předem stanovenými limity podpory, viz výše.

Každý projekt, který bude financován z veřejných zdrojů (EU a ČR) je nutné posoudit podle výše uvedených hledisek, aby byla zcela eliminována rizika vrácení podpory z důvodu chybného posouzení povahy projektu anebo příjemce podpory.

Výše podpory z ERDF se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá metodou finanční mezery.

Rozdělení finanční alokace v rámci prioritní osy 3 do jednotlivých oblastí podpory znázorňuje následující tabulka.

Tabulka 6: Rozdělení finanční alokace v rámci prioritní osy 3 do jednotlivých oblastí podpory

| Oblast podpory | Fond EU | mil. EUR |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu | ERDF | 221,755 |
| 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti | ERDF | 95,038 |
| prioritní osa 3 - celkem | ERDF | 316,793 |

Způsobilé výdaje

3.1  Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů jednoho projektu činí 50 mil. Kč.

Způsobilé výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné v souladu s požadavky legislativy v účetnictví nebo daňové evidenci příjemce pomoci. Region, na který se vztahuje podpora, musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch. Způsobilé výdaje musí být z hlediska projektu nevyhnutelné a musí existovat jejich přímá vazba na projekt.

Výdaje jsou způsobilé pro příspěvek ze strukturálních fondů, jestliže byly skutečně uhrazeny mezi dnem předložení operačního programu Evropské komisi nebo 1. lednem 2007, podle toho, co nastane dříve, a 31. prosincem 2015. Operace (projekt nebo skupina projektů) nesmějí být dokončeny před  dnem vzniku způsobilosti, stanoveném Řídícím orgánem ve výzvě k předkládání individuálních projektů.

Způsobilé výdaje zahrnují zejména:

- výstavbu, rekonstrukce a modernizace dopravní infrastruktury (silnice, obchvaty, mosty, křižovatky, letiště atd.);

- nákup pozemků (do 10 % celkových způsobilých výdajů) a jejich úprava;

- nákup a rekonstrukce (dostavby) budov, souvisejícího zařízení a jeho  technické zhodnocení;

- demoliční a sanační práce, nezbytné dekontaminace, inženýrské sítě, inženýrské činnosti, komunikace ke stavbám;

- informační a komunikační techniku včetně základního vybavení a software, technická zařízení a technologické vybavení;

- nehmotný majetek související s projektem (práva duševního vlastnictví);

- základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu);

- konzultační a jiné služby a činnosti do 5 % celkových způsobilých výdajů;

- výdaje na publicitu projektu (do 10 % celkových způsobilých výdajů);

- DPH (za podmínky, že konečný příjemce není plátcem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu).  v případě, že příjemce je povinen krátit odpočet DPH na vstupu podle § 72 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., je uznatelným výdajem část DPH na vstupu, která byla koeficientem zkrácena.

Způsobilými výdaji jsou i výdaje (limit 10% celkových způsobilých výdajů), které věcně spadají do oblasti pomoci ESF, avšak pouze za předpokladu, že jsou takové aktivity nezbytné pro realizaci projektů a přímo s nimi souvisejí.

Podrobná závazná pravidla pro věcné vymezení způsobilosti výdajů projektů jsou obsaženy v „Metodické příručce způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013“. Příručka je součástí dokumentů usnadňujících orientaci v problematice realizace projektů.

3.2  Rozvoj dopravní obslužnosti

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů jednoho projektu činí 25 mil. Kč.

Způsobilé výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné v souladu s požadavky legislativy v účetnictví nebo daňové evidenci příjemce pomoci. Region, na který se vztahuje podpora, musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch. Způsobilé výdaje musí být z hlediska projektu nevyhnutelné a musí existovat jejich přímá vazba na projekt.

Výdaje jsou způsobilé pro příspěvek ze strukturálních fondů, jestliže byly skutečně uhrazeny mezi dnem předložení operačního programu Evropské komisi nebo 1. lednem 2007, podle toho, co nastane dříve, a 31. prosincem 2015. Operace (projekt nebo skupina projektů) nesmějí být dokončeny před  dnem vzniku způsobilosti, stanoveném Řídícím orgánem ve výzvě k předkládání individuálních projektů.

Způsobilé výdaje zahrnují zejména:

- výstavbu, rekonstrukce a modernizace dopravní infrastruktury zajišťující dopravní obslužnost (např. dopravní terminály, tratě MHD, parkoviště, železniční stanice, cyklostezky atd.);

- nákup pozemků (do 10 % celkových způsobilých výdajů) a jejich úprava;

- nákup a rekonstrukce (dostavby) budov, souvisejícího zařízení a jeho  technické zhodnocení;

- nákup, rekonstrukce a modernizace dopravních prostředků MHD;

- demoliční a sanační práce, nezbytné dekontaminace, inženýrské sítě, inženýrské činnosti, komunikace ke stavbám;

- informační a komunikační techniku včetně základního vybavení a software, technická zařízení a technologické vybavení;

- nehmotný majetek související s projektem (práva duševního vlastnictví);

- základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu);

- konzultační a jiné služby a činnosti do 5 % celkových způsobilých výdajů;

- výdaje na publicitu projektu (do 10 % celkových způsobilých výdajů);

- DPH (za podmínky, že konečný příjemce není plátcem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu).  v případě, že příjemce je povinen krátit odpočet DPH na vstupu podle § 72 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., je uznatelným výdajem část DPH na vstupu, která byla koeficientem zkrácena.

Způsobilými výdaji jsou i výdaje (limit 10% celkových způsobilých výdajů), které věcně spadají do oblasti pomoci ESF, avšak pouze za předpokladu, že jsou takové aktivity nezbytné pro realizaci projektů a přímo s nimi souvisejí.

Podrobná závazná pravidla pro věcné vymezení způsobilosti výdajů projektů jsou obsaženy v „Metodické příručce způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013“. Příručka je součástí dokumentů usnadňujících orientaci v problematice realizace projektů.

Specifikace územního zaměření

Region soudržnosti NUTS II Severozápad spadající pod cíl Konvergence.

Příjemci podpory

V rámci prioritní osy 3 budou pro jednotlivé oblasti podpory přijatelní následující příjemci podpory:

Tabulka 7: Příjemci podpory v rámci prioritní osy 3

| Příjemci podpory | Oblasti podpory | Právní předpis |
| --- | --- | --- |
| Právní forma příjemců podpory /podoblasti podpory | 3.1 | 3.2 |  |
| Kraje | x | x | Zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů |
| Organizace zřízené či založené obcí nebo krajem, ve kterých má obec nebo kraj nadpoloviční majetkovou účast | x | x | §23 a další zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů |
| Obce | --- | x | §46 a další zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů; |
| Dobrovolné svazky obcí | --- | x | Zákon č.83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů; Zákon č.248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) ve znění pozdějších předpisů; Zákon č.227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) ve znění pozdějších předpisů |
| Nestátní neziskové organizace | --- | x | Zákon č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník), ve znění pozdějších předpisů (§2 odst.2, písm. a) až c) zákona); Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání |
| Podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) | --- | x | §46 a další zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů; |

Poznámka: Čerpání finančních prostředků v rámci prioritní osy 3 není vázáno na povinnost zpracování tzv. Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). Povinnost zpracovat IPRM bude směřována zejména do regionálních center (města nad 50 tisíc obyvatel). Pro města od 20 tis. obyvatel do 50 tis. obyvatel nebude čerpání finančních prostředků vázáno na povinnost zpracování IPRM, vyjma intervencí v oblasti bydlení v rámci Integrovaného operačního programu, kde je hranice povinného zpracování IPRM stanovena i pro města od 20 tis. obyvatel, avšak projekty, které nebudou vycházet z IPRM nebudou bonifikovány. Předkládané projektové žádosti u jednotlivých OP, které vychází z IPRM, budou zvýhodněny bonifikací ve výši 15 % (bonifikace se vypočítá z již získaného bodového ohodnocení při hodnocení jednotlivých projektů). Projektové žádosti, které nevychází z IPRM nebudou bonifikovány. Je tak zajištěno, aby bylo pro města výhodné připravovat projekty, které by naplňovaly celkovou strategii rozvoje města a regionu. Města musí prokázat, že projekt je součástí promyšlené širší strategie, ale současně musí naplňovat priority a podmínky (včetně ukazatelů) příslušného OP.

program Rozvoj venkova (PRV)

Program rozvoje venkova České republiky (PRV) na období 2007 - 2013 vychází z Národního strategického plánu rozvoje venkova.

Program rozvoje venkova České republiky, který zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), blíže specifikuje strategie v jednotlivých osách stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova do prováděcí úrovně a zajišťuje tak jeho efektivní realizaci.

V programovacím období 2007 – 2013 bude z PRV možné čerpat více než 100 mld. korun, pro letošní rok (2007) bude k dispozici 13 mld. korun.

Globální cíle:

Existence a realizace Programu rozvoje venkova ČR přispěje k dosažení cílů stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova, tj. k rozvoji venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Program dále umožní vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost České republiky v základních potravinářských komoditách. Program bude také podporovat rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti na venkově a posílit sounáležitost obyvatel na venkově.

Prioritní osy:

Programu rozvoje venkova ČR bude realizován prostřednictvím čtyř strategických rozvojových os, vymezujících základní orientaci rozvoje zemědělství a venkova:

- zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

- zlepšování životního prostředí a krajiny

- kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

leader

Jako projekty, které by mohly přispívat k ochraně ovzduší a bylo by možné je podpořit v rámci PRV, byly identifikovány projekty v oblasti:

  - podpora zemědělských podniků na výstavbu decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů paliv a energie pro vytápění nebo výrobu elektrické energie – BIOPLYNOVÉ STANICE.

Tyto projekty bude možné podpořit v rámci prioritní osy III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova, v rámci opatření: Diverzifikace činností nezemědělské povahy.

OSA III - KVALITA ŽIVOTA VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH A DIVERZIFIKACE HOSPODÁŘSTVÍ VENKOVA

III.1. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova

Opatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy

Popis situace

Venkovský prostor v současné době téměř nevytváří nová pracovní místa, protože zájem o zaměstnávání ze strany zemědělských podniků je velmi nízký. Se snižováním zemědělské výroby, především některých výrob náročných na ruční práce (chmel, ovoce, zelenina apod.), klesá i potřeba sezónních pracovníků. Pro venkov je aktuálním problémem řešení stabilizace venkovského obyvatelstva prostřednictvím diverzifikace činností zemědělských podniků směrem k nezemědělským činnostem. Cílem diverzifikace je udržet a vytvořit pracovní místa na venkově a udržet nebo zvýšit příjem hospodářství.

Opatření navazuje na opatření 2.2. programu SAPARD a na opatření 2.1.5 operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Charakteristika opatření

Podpora je zaměřená na diverzifikaci činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským činnostem (např.: truhlářství, tesařství, kovářství, výroba keramiky, pletení košíků, sklářská výroba, rukodělné činnosti a dále zednické práce, zámečnictví, čalounictví, opravy strojů a zařízení, maloobchod – velkoobchod, apod.). Dále je podpora zaměřena na výstavbu decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie s cílem energetické soběstačnosti venkova a naplnění závazků ČR k dosažení 8 % energie z obnovitelných zdrojů. Přednostně je podporováno využití existujících budov a ploch a prosazování inovačních přístupů.

Cíle opatření

- různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce a podpora zaměstnanosti,

- různorodost venkovské ekonomiky,

- zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit.

Vymezení podporovaných území

Projekt může být realizován v obci do 2000 obyvatel na území České republiky. V případě zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie lze projekt realizovat na území celé ČR kromě hlavního města Prahy.

Podmínky poskytnutí podpory

- podpora se poskytne na základě předloženého projektu v souladu s platnou právní úpravou,

- pro schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,

- projekt byl posouzen z hlediska vlivu na životní prostředí (pokud tak vyžaduje zákon č.100/2001 Sb.).

Kategorie příjemců podpory

Fyzická nebo právnická osoba nebo skupina fyzických či právnických osob, bez ohledu na právní status, který skupině nebo jejím členům uděluje vnitrostátní právo, která vykonává zemědělskou činnost v zemědělském podniku v době využití podpory, s výjimkou zemědělských pracovníků. V případě, že „člen zemědělského hospodářství“ je právnická osoba nebo skupina právnických osob, musí tento člen vykonávat zemědělskou činnost v zemědělském podniku v době žádosti o podporu.

Způsobilé výdaje

- stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová výstavba budov, ploch za účelem diverzifikace zemědělských aktivit, upřednostňovat využití stávajících budov a ploch,

- nákup budov, strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen, hardware, software,

- výstavba decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů paliv a energie (biomasy nebo bioplynu) – pro vytápění nebo výrobu elektrické energie; kotelny, rozvody tepla či energie, bioplynové stanice (homogenizační jímka, reaktor, zásobník bioplynu, uskladňovací nádrž, kogenerační jednotka, tepelný výměník atd.),

- projektová a technická dokumentace.

Forma a výše podpory

Přímá nenávratná dotace.

Maximální výše podpory činí 50 % celkových způsobilých nákladů.

Minimální celkové způsobilé náklady na projekt jsou 50 000 Kč.

Míra podpory: EU 75 %, národní veřejné zdroje 25 %.

Tabulka 8: Financování z hlediska veřejných a soukromých výdajů (mil. EUR, za celé období)

| Opatření | celkové veř.výdaje (eu+národní) | celkové soukromé výdaje | výdaje celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Opatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy (Kód opatření 311) | 143 | 143 | 286 |
| osa iii - celkem | 636 | 361 | 997 |

Potenciál pro výstavbu bioplynových stanic

Tabulka 9: Přehled nejvýznamnějších zemědělských zařízení v Ústeckém kraji

| ID | Název společnosti | Název zařízení | Popis | Obec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGT-AGROGAST s.r.o. | Farma chovu prasat | 1 314 prasat nad 30 kg | Děčany |
| 2 | ANIMO Žatec, a.s. | Farma pro chov kuřic | 99 000 kuřic | Lenešice |
| 3 | ANIMO Žatec, a.s. | Farma pro chov nosnic | 122 280 nosnic | Černčice |
| 4 | ANIMO Žatec, a.s. | Farma pro chov prasat |  | Lišany |
| 5 | ANIMO Žatec, a.s. | Farma pro chov prasat | 3 276 prasat nad 30 kg | Vroutek |
| 6 | ASTUR Straškov, a.s. | Farma prasat ASTUR Straškov |  | Straškov |
| 7 | David Dráb | Drůbežárna | 60 000 brojlerů | Červený Hrádek u Jirkova |
| 8 | Farma Bezděkov s.r.o. | Farma pro výkrm drůbeže | 75 240 brojlerů | Bezděkov - Žatec |
| 9 | Ing. Petr Schneider | Produkční stanice prasat Háj |  | Háj u Duchcova |
| 10 | INTEGRAZ, spol. s r.o. pro ŽV Záhorčí | Velkovýkrmna prasat | 8 742 prasat | Záhorčí |
| 11 | INTEGRAZ, spol. s r.o. pro ŽV Záhorčí | Výkrmna kuřecích brojlerů | 152 000 brojlerů | Kyškovice |
| 12 | Jan Virag KBU | Farma - chov brojlerů | 54 000 brojlerů | Horní Jiřetín |
| 13 | Jan Virag KBU | Farma - chov brojlerů | 130 000 brojlerů | Lišnice |
| 14 | JOFRO s.r.o. | Výkrm brojlerových kuřat | 76 560 brojlerů | Ahníkov |
| 15 | JOFRO s.r.o., Most | Výkrm brojlerových kuřat - farma |  | Bečov u Mostu |
| 16 | JOFRO s.r.o., Most | Výkrm brojlerových kuřat - farma |  | Bitozeves |
| 17 | JOFRO s.r.o., Most | Výkrm brojlerových kuřet - farma |  | Libínky |
| 18 | Komaspol s.r.o. | Chov jatečních brojlerů | 205 000 brojlerů | Vchynice |
| 19 | LIDRU, a.s. | Chov nosnic | 186 220 nosnic | Libotenice |
| 20 | LIDRU, a.s. | Odchov kuřic | 216 000 kuřic | Libotenice |
| 21 | MIVAK s.r.o. | Farma odchovu brojlerů | 87 000 brojlerů | Blšany u Loun |
| 22 | MIVAK s.r.o. | Rychlovýkrmna drůbeže Blšany |  | Blšany u Loun |
| 23 | Mydlářka | Výkrm prasat | 7 816 prasat | Soběsuky |
| 24 | PROAGRO Nymburk a.s. | Drůbežárna | 438 908 nosnic, 136 000 brojlerů | Jánská |
| 25 | PROAGRO Nymburk a.s. | Závod produkce plemenných prasat | 3 920 prasat, 1 105 prasnic | Velké Chvojno |
| 26 | PROAGRO Nymburk a.s. | Odchovna kuřic Benešov n/Pl |  | Benešov nad Ploučnicí |
| 27 | PROAGRO Nymburk a.s. | Odchovna kuřic Huntířov |  | Huntířov |
| 28 | Rolnické družstvo Dobroměřice | Odchovna mladého dobytka | 138 jalovic, 138 býků | Nečihy |
| 29 | Rolnické družstvo Dobroměřice | Výkrmna prasat | 594 prasat | Dobroměřice |
| 30 | Rolnické družstvo Dobroměřice | Výkrmna prasat | 719 prasat | Raná |
| 31 | Selská vejce s.r.o. | Chov nosnic | 93360 nosnic | Střezov |
| 32 | Václav Nový | Výkrm brojlerových kuřat | 12368 brojlerů | Bílina - Žichov |
| 33 | VAIGL A SYN spol. s r.o. | Chov jatečních brojlerů | 88000 brojlerů | Údlice |
| 34 | VAIGL A SYN spol. s r.o. | Výkrmna brojlerů Údlice |  | Údlice |
| 35 | VPR a.s. | Velkovýkrmna prasat Razice |  | Ražice |
| 36 | VPR a.s. | Výkrmna prasat Podsedice |  | Podsedice |
| 37 | XAVERgen, a.s. | Farma Astra - odchov nosnic | 100 000 brojlerů | Žatec |
| 38 | XAVERgen, a.s. | Farma Blšany I | 33 000 drůbeže | Blšany u Loun |
| 39 | XAVERgen, a.s. | Farma Blšany II | 39 800 drůbeže | Blšany u Loun |
| 40 | XAVERgen, a.s. | Farma Dvérce - chov nosnic | 38 000 nosnic, 143 000 brojlerů | Dvérce |
| 41 | XAVERgen, a.s. | Farma Libočany - chov nosnic | 45 000 drůbeže | Libočany |
| 42 | XAVERgen, a.s. | Farma Vroutek | 25 000 drůbeže | Vroutek |
| 43 | Zemědělské družstvo Klapý | Kravín | 190 dojnic | Klapý |
| 44 | Zemědělské družstvo Úštěk | Chov skotu |  | Habřina |
| 45 | Zemědělské družstvo vlastníků Podřipsko | Farma Krabčice skot, brojleři |  | Krabčice |
| 46 | Zemědělské družstvo vlastníků Podřipsko | Bechlín skot + výkrm kuřat |  | Bechlín |
| 47 | ZZN Louny, a.s. | stř. Dobroměřice |  | Dobroměřice |
| 48 | ZZN Rakovník a.s. | Drůbežárna | 123 000 brojlerů | Droužkovice |
| 49 | Zemědělské zásobování v Teplicích, a.s. | Výkrmna prasat | 3 300 prasat nad 30 kg | Nemilkov |
| 50 | Zlatý klas a.s. | Produkční stanice selat | 792 prasat | Mšené Lázně |
| 51 | Zlatý klas a.s. | Výkrmna prasat | 1 700 prasat | Podbradec |
| 52 | ZS Slatina pod Hazmburkem | Chov skotu | 888 skotu | Želechovice |
| 53 | ZS Slatina pod Hazmburkem | Kravín | 298 krav, 70 telat | Úpohlavy |
| 54 | ZS Slatina pod Hazmburkem | BIOS - výkrm prasat | 900 prasat | Siřejovice |
| 55 | ZZN Rakovník a.s., div. Chomutov | Výkrmna Droužkovice |  | Droužkovice |

Zdroj: evidence krajského úřadu

Obrázek 3: Přehled nejvýznamnějších zemědělských zařízení v Ústeckém kraji

Zdroj: evidence krajského úřadu

Prostorová identifikace potenciálu

Podle dostupných informací, lze v rámci opatření III.1.1. uvažovat s max. podporou pěti bioplynových stanic na území Ústeckého kraje. Na základě prostorového rozložení zemědělských podniků, by mohly být vhodné následující lokality:

- Kryry – Blšany

- oblast mezi Bečovem a Dobroměřicemi

- Údlicko

- Žatecko

- Roudnicko

- Lovosicko

- Benešovsko

Současná situace ve schvalování EK

NSRR a OP

Národní strategický referenční rámec ČR (Národní strategický referenční rámec vymezuje základní strategii a prioritní oblasti, které budou v České republice financovány z fondů Evropské unie v programovacím období 2007-2013) a sada operačních programů (OP) byly předloženy Evropské komisi v březnu 2007.

Schválení Národního strategického referenčního rámce ČR bylo očekáváno na konci května 2007. Hned poté se začnou projednávat operační programy (zdroj: www.strukturalni-fondy.cz).

Aktuální stav jednání o operačních programech v Evropské komisi je možné sledovat na webových stránkáchwww.strukturalni-fondy.cz nebo http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/index_en.htm.

V rámci procesu schvalování může dojít ještě k určitým změnám a doplněním, v závislosti na připomínkách Evropské komise.

PRV

Program rozvoje venkova ČR schválila Evropská komise dne 23.5.2007. Česká republika je tak společně se Švédskem první zemí, které EK tento program schválila.

Výzvy k podávání žádostí, poskytování informací a konzultací

OP ŽP

Vzhledem ke skutečnosti, že dosud nedošlo ke schválení OP ŽP Evropskou komisí,  odhadujeme, že první výzvy na podávání žádostí o poskytnutí podpory do OP ZP nebudou vypsány dříve než na konci roku 2007.

Výzvy budou zveřejňovány v tisku a na webových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR (jako Řídící orgán OP ŽP) www.env.cz a Státního fondu životního prostředí ČR (jako Zprostředkující subjekt OP ŽP) www.sfzp.cz, v souladu se stanovenými požadavky na jejich formát a věcný obsah. Žádosti na tzv. velké projekty jsou předkládány SFŽP průběžně a to také v souladu s platnými požadavky na jejich formát a věcný obsah.

Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo směrnici pro předkládání žádostí jejímž cílem je poskytnout žadatelům o finanční podporu z Operačního programu životní prostředí včasnou představu o administraci postupu předkládání žádostí. Jedná se o provizorní verzi Směrnice, která bude ještě doplněna v závislosti na připomínkách EK.

Směrnici MZP ČR spolu s přílohami si je možné stáhnout na stránkách Ministerstva životního prostředí www.env.cz.

ROP NUTS II SZ

U regionálních operačních programů se očekává vyhlášení prvních výzev nejdříve v polovině roku 2007 (v některých regionech mohou být pro některé priority vyhlášeny výzvy o něco dříve).

Výzvy k předkládání projektů vyhlašuje Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (jako Řídící orgán ROP NUTS II SZ) prostřednictvím Úřadu Regionální rady v denním tisku a na webových stránkách www.nuts2severozapad.cz, současně zveřejňuje kompletní dokumentaci potřebnou ke zpracování a předložení žádosti o dotaci.

Informace o všech nastavených podmínkách ROP NUTS II SZ jsou poskytovány na územních odborech realizace programu v Ústí nad Labem a Karlových Varech. Aktuální verze Příručky pro žadatele pro dané kolo výzvy a webová žádost jsou k dispozici na internetových stránkách  www.nuts2severozapad.cz. Na výše zmíněných územních odborech realizace programu jsou kromě informací poskytovány také konzultace potenciálním žadatelům, žadatelům předkládajícím žádosti o podporu a příjemcům, s nimiž byla uzavřena Smlouvy o poskytnutí dotace.

PRV

Na začátku června proběhnou jednání Monitorovacího výboru, na kterém mají být odsouhlasena prováděcí pravidla pro opatření, kde začne příjem žádostí v první vlně. Mezi ně patří právě opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (alokace 580 milionů Kč ročně). Pravidla pro žadatele by měla být k dispozici v první polovině června. První kolo příjmu žádostí bude otevřeno počátkem července (zdroj: www.mze.cz).

Za vyhlášení výzev k předkládání projektů a za poskytování informací (komunikaci s cílovými skupinami) o Programu je zodpovědné Ministerstvo zemědělství ČR (jako Řídící orgán PRV). Více informací na www.mze.cz.

# SEZNAM RELEVANTNÍCH DOKUMENTŮ A DALŠÍCH ZDROJŮ INFORMACÍ

Obsah situační analýzy vychází z následujících dokumentů a zdrojů informací:

- Operační  program Životní prostředí 2007 – 2013 – Implementační dokument, 5. verze k 15.5.2007

- Operační program Životní prostředí 2007 – 2013, březen 2007

- Regionální operační program pro region soudržnosti NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 – Prováděcí dokument, pracovní verze z 28.3.2007

- Regionální operační program pro region soudržnosti NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013

- Program rozvoje venkova České republiky pro období 2007 – 2013, leden 2007

- Hodnocení kvality ovzduší - Vymezení OZKO na základě dat za rok 2005

- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění

- Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje, červen 2006

- Využité servery:

www.env.cz

www.mmr.cz

www.sfzp.cz

www.strukturalni-fondy.cz

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/index_en.htm

www.nuts2severozapad.cz

www.mze.cz

# Footnotes

Rodinným domem se rozumí objekt určený k bydlení ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvíce 3 samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví (§ 2 písm. a bod 2 vyhlášky 501/2006 Sb.).

Bytovým domem se pro účely OP ŽP rozumí objekt nepanelového typu s počtem bytových jednotek 3 a vyšší v němž více jak polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena (§ 2 písm. a bod 2 vyhlášky 501/2006 Sb.).

veřejný zdroj (veřejný výdaj) je takový výdaj, který pochází ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státních fondů, územních rozpočtů, rozpočtu EU, z rozpočtu mezinárodních organizací založených mezinárodní veřejnou smlouvou, anebo jakýkoli podobný výdaj. Za podobný výdaj se považuje výdaj pocházející z rozpočtu veřejnoprávních subjektů nebo sdružení jednoho nebo více regionálních nebo místních orgánů nebo veřejnoprávních subjektů jednajících v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.

veřejný zdroj (veřejný výdaj) je takový výdaj, který pochází ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státních fondů, územních rozpočtů, rozpočtu EU, z rozpočtu mezinárodních organizací založených mezinárodní veřejnou smlouvou, anebo jakýkoli podobný výdaj. Za podobný výdaj se považuje výdaj pocházející z rozpočtu veřejnoprávních subjektů nebo sdružení jednoho nebo více regionálních nebo místních orgánů nebo veřejnoprávních subjektů jednajících v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.

veřejný zdroj (veřejný výdaj) je takový výdaj, který pochází ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státních fondů, územních rozpočtů, rozpočtu EU, z rozpočtu mezinárodních organizací založených mezinárodní veřejnou smlouvou, anebo jakýkoli podobný výdaj. Za podobný výdaj se považuje výdaj pocházející z rozpočtu veřejnoprávních subjektů nebo sdružení jednoho nebo více regionálních nebo místních orgánů nebo veřejnoprávních subjektů jednajících v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby

Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článku 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu.

viz Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Článek 56 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.

Způsobilé veřejné výdaje jsou způsobilé výdaje financované z veřejných zdrojů (podíl strukturálních fondů EU a veřejných zdrojů ČR na způsobilých výdajích projektu).

# Comments

|  | Celkové zdroje | Veřejné zdroje celkem | EU (ERDF) | Regionální rada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Regionální rada regionu soudržnosti | 100 | 100 | 85 | 15 |