Krajské informační středisko pro rozvoj

zemědělství a venkova Ústeckého kraje

tel, fax: 476 700 658   mobil: 724 261 978   e-mail: oakmo@oakmo.cz   www.kisuk.cz

V rámci programu Celostátní sítě pro venkov se uskutečnila exkurze do firmy Kralovická zemědělská a.s., kde je v provozu bioplynová stanice.

Exkurzi organizovala Agentura pro zemědělství a venkov Ústí nad Labem, organizátorem byl Ing. Oldřich Beneš, vedoucí oddělení AZV.

Cílem exkurze bylo seznámení se s provozem bioplynové stanice, projektem šetrným k životnímu prostředí a získání praktických zkušeností z provozu bioplynové stanice, zejména náročnosti na rostlinnou a živočišnou produkci zemědělské výroby.

Jedná se o problematickou oblast, mnohdy podceňovanou, která rozhoduje o maximálním využití a tím návratnosti této investičně náročné stavby.

Úvodem nám představil předseda představenstva Ing. Václav Švarc, CSc. firmu Kralovickou zemědělskou, a.s.

Základní údaje:

- výměra 3.100 ha zemědělské půdy

- % zornění – 93%

- nadmořská výška – 450 m

- základní kapitál – 181. mil. Kč

- počet pracovníků přepočtených – 150 osob

- srážky 500 mm/rok – sušší oblast

- od roku 1998 akciová společnost – 600 ha vydáno v restitucích – vypořádání členů – družstvo existuje uvnitř a.s. – cca 25 osob, kteří nechtěli vypořádání

- obrat společnosti 700 mil. Kč

- výrobní zaměření:

rostlinná výroba:

    - obiloviny na 58% - 1.800 ha

    - řepka – 500 ha

    - brambory – 16 ha

    - kukuřice – 500 ha – kukuřičná siláž, mokrý kukuřičný škrob – 32-35% pro prasata

      - výnosy – obiloviny – 5,5t/1ha nižší oproti prům. 10 let o 0,2t/1ha

      - výnosy – brambory – přes 600q/1ha

      - výnosy – řepky – 4,-t/1ha

živočišná výroba:

        - 1.100 ks skotu – 500 ks holštýnky s dojivostí 9,- l/den

        - býčky dokrmují

        - 11.000 ks prům. stav prasat – 750 ks prasnic, u vepřového uzavřený obrat stáda

        - výkrm - 9.000 ks kachen, 30.000 brojlerů, krůty

        - roční výroba masa 3.200 t

z toho : 2.000 t vepřové

1.000 t drůbeže

ostatní doplňková výroba:

- prodej uhlí

- výroba betonu

- pořez dřeva

- výroba elektrické energie – bioplynová stanice

BIOPLYNOVÁ STANICE

S provozem bioplynové stanice a výrobou elektrické energie nás podrobně seznámil Ing. Zdeněk Klempera, jednatel společnosti Johann Hochreiter s.r.o. Plzeň, kde účastníci exkurze si také tuto stanici prohlédli.

Základní údaje BPS:

- BPS v provozu od roku 2009, výstavba od 04/2008 – 12/2008. Kompletní realizace BPS s technologií HOCHREITER – od přípravných prací, povolovacích prací, přes stavbu a montáž bioplynové stanice do provozu a následným servisem provedla firma AGRI FAIR s.r.o. v té době zástupce německého dodavatele technologie Johanna HOCHREITERA. Přípravné práce až do zahájení stavby trvaly 6 měsíců.

- bioplynová stanice je umístěna na kraji zemědělského areálu společnosti

- elektrický výkon – 536 kW - kogenerační jednotka DEUTZ

- důvodem výstavby BPS bylo hlavně odstranění zápachu ze skladování a  převozu kejdy prasat a tím odstranění znečišťování životního prostředí, energetické a tedy ekonomické využití „zbytků“ ze zemědělské výroby jako  hnůj, travní siláž, zbytky po čištění obilovin atd.

- vstupní surovina- siláž, senáž, kejda, hnůj kachní a drůbeží

- prodej EE: vše se prodává do sítě EONu, cena 4,12 Kč/1kW, za silovou energii ČEZ fakturuje zelený bonus

- cena BPS – 65 mil. Kč, dotace z PRV 40%, úvěr na celou BPS od KB, a.s – nebyl problém

- společnost využívá teplo – úspora 30% plynu v celém areálu

- BPS je postavená v koncepci Johanna Hochreitera. Koncepce je navržena na maximální využití levných vstupů jako, slamnatý hnůj, travní siláž, zbytky po krmení, atd. To na jedné straně zvyšuje náročnost na technologii i na cenu BPS, na druhé straně výrazně zlepší ekonomiku BPS vzhledem k cenám vstupního materiálu. Například BPS o elektrickém výkonu 536KWel. spotřebuje denně cca 22t kukuřice tj. ročně při ceně 700Kč/t zaplatí provozovatel zhruba 5,6 mil.kč za vstupní materiál. Pokud je nahrazena významná část vstupů zemědělskými „zbytky“ s podstatně levnější cenou jako je hnůj, kejda, atd. je ekonomika BPS zajímavější. Pan Hochreiter, který stál před 23 lety u zrodu bioplynové technologie a jehož technologie funguje na více než dvou tisících BPS v Evropě, navrhl tuto koncepci před několika lety. Tato moderní varianta fermentorů kruh v kruhu je výhodnější než dvě oddělené nádrže. Johann Hochreiter dříve také stavěl BPS s oddělenými fermentory, ale na základě praktických zkušeností z provozu BPS vyřešil nedokonalost dvou oddělených nádrží koncepcí fermentorů kruh v kruhu. Počet fungujících BPS v této koncepci mu dává za pravdu. Fermentace probíhá ve dvou fermentorech v koncepci kruh v kruhu. Doba zdržení (doba po kterou bakterie zpracovávají materiál a vytváří bioplyn) se blíží 100 dnům. Fermentovaný materiál ve fermentorech je vytápěn částí zbytkového tepla z kogenerace (spalovací bioplynový motor pohánějící  generátor elekrické energie)  prostřednictvím antikorových trubek,  Vstupní suroviny pro fermentaci se dávkují dvakrát za den do dávkovače. Každou hodinu se automaticky spouští dávkování vstupního materiálu a míchání ve fermentoru. Materiál samovolně bez čerpání postupně  kontinuálně přetéká mezi prvním druhým fermentorem a koncovým skladem. Koncový sklad je dimenzován na celoroční činnost BPS s tím, že dvakrát za rok se kompletně digestát (zbytek po fermentaci) vyváží na pole jako kvalitní tekuté hnojivo. Digestát, protože je zfermentovaný, téměř nezapáchá.

Ing. Klempera – jednatel společnosti HOCHREITER zodpověděl všechny dotazy účastníků exkurze.

Další informace o výstavbě bioplynové stanice HOCHREITER obdržíte na webových stránkách www.johann-hochreiter.cz, e-mail: klempera@johann-hochreiter.cz, kontakt: Ing. Zdeněk Klempera – ředitel společnosti, tel.: 725 369 933.

Exkurze se zúčastnilo celkem 25 účastníků – starostové obcí, zemědělci, AZV a KIS ÚK.

Závěr:

Exkurze splnila svůj účel, účastníci se mohli na vlastní oči přesvědčit, jak funguje BPS a také velmi úspěšná společnost Kralovická zemědělská, a.s., která nás ohromila s širokým záběrem činností jak v RV, ŽV, tak i doplňujících činnostech.

Předseda představenstva Ing. Švarc, jeho agronom Ing. Veruněk, stejně tak i Ing. Klempera – ředitel firmy JOHANN HOCHREITER s.r.o. nám věnovali svůj volný čas a odpovídali nezištně na dotazy účastníků. Při diskusi jsme  probrali i vzdálenější souvislosti problematiky bioplynových stanic jako ORC turbíny na využití odpadního tepla, ekonomika zemědělské společnosti ve vztahu k bioplynovým stanicím, zemědělská dotační politika v dalším programovacím období EU atd.

Patří jim všem velké poděkování, stejně tak i Ing. Benešovi z AZV Ústí nad Labem za velmi dobrou organizaci a zajímavou náplň exkurze.

V Mostě, dne 4.10.2011

Ludmila Holadová

účastnice exkurze

za KIS ÚK

Vydává: KIS ÚK – Ludmila Holadová

V Mostě, dne 4.10.2011

# Text boxes

INFORMACE

z exkurze do firmy Kralovická zemědělská, a.s.

a seznámení se s provozem bioplynové stanice

ze dne 4.10.2011