Z archivu VÚRV,v.v.i stanice Chomutov

Malé zemědělské bioplynové stanice v Německu

Ing. Roman Honzík, VÚRV, v.v.i. Praha, odd. ekotoxikologie, Chomutov

Bioplynové stanice v ČR zažívají nebývalý rozmach. Většinou se jedná o moderní stavby poskytující více než 300 kW elektrického hodinového výkonu. V SRN jsou v provozu rovněž takové bioplynové stanice, které lze v Německých podmínkách provozovat pouze díky spolupráci provozovatele se svazem bioplynových stanic ve Freisingu (Fachverband Biogas e.V. Freising.) Takovou malou bioplynovou stanicí je stanice v Lindleinu.

Foto 1: Umístění bioplynového reaktoru v nevyužívané kůlně (stanice Lindlein)

Foto 2: Stejný bioplynový reaktor stanice Lindlein z jiné perspektivy

Stanice v Lindleinu je na zemědělské usedlosti a zpracovává exkrementy  20 velkých dobytčích jednotek. Stanice sestává ze dvou bioplynových nádrží jedné vytápěné a druhé nevytápěné. Bioplyn je zachycován v balonovém plynojemu a spalován v kogenerační jednotce o výkonu 11 kW (foto 3). Bioplyn je spalován v období špiček až do vyčerpání zásoby plynu v plynojemu asi 5 hodin. Část elektrické energie slouží k pohonu strojů a zařízení (dojicí zařízení, okružní pila, šrotovník) a část (asi 60 %) je odváděna do sítě. Chladící kapalina předává teplo motoru a výfukových plynů do tepelného výměníku, který vytápí bioreaktor a obytné budovy. Bioreaktor je míchán dvakrát denně (ráno a večer).

Celkové pořizovací náklady na tuto bioplynovou jednotku činily asi 45.000 €, vlastní kogenerační zařízení pak 7.500 €. Veškerá elektroinstalace a rozvody tepla stály přibližně 5.000 €. Nejvyšší byla cena výstavby betonových vyhnívacích nádrží, kdy náklady na 1m3 bioreaktoru dosahovaly cca 50 €.

Foto 3: Vznětový motor (Opel) a asynchronní elektromotor jako alternátor stanice Lindlein

Obdobná byla konstrukce dalších navštívených stanic produkujících bioplyn z komunálních či zemědělských odpadů. Ve většině případů byl díky německému zákonu o odběru elektrické energie zajištěn její bezproblémový odběr do sítě při nadbytečné produkci.

Závěrem se zmíníme o tom, že i při německé přesnosti a dodržování pořádku může docházet k znevýhodňování malovýrobců elektrické energie.

Jednalo se o zemědělskou bioplynovou stanici ve Windischbuchu (foto 4-5) kde byla prováděna kofermentace exkrementů  80 dobytčích jednotek s odpadem z potravinářské výroby (s tukem). Denně zpracovávají 2-3 m3 tukových odpadů. Poměr kejda:tuk je 3:2. Fermentace probíhá ve 2 ležatých reaktorech (l = 15m, r = 2m). Bioplyn je zachycován v balonovém plynojemu o objemu 100 m3. Produkce bioplynu je 60 m3. hod-1. 2 kogenerační jednotky pracují nepřetržitě, každá o výkonu 45 kW elektrické energie.

Foto 4 : Bioplynová stanice Windischbuch - pohled na nově vybudovanou trafostanici.

Foto 5: Diskuse nad otevřenou kejdovou jímkou, bioplynová stanice Windischbuch

Když přišlo hospodářství s nápadem vybudovat bioplynovou stanici dostaly od rozvodných závodů souhlas s podmínkou, že musí na svoje náklady položit kabelovou přípojku až k místní trafostanici, která byla vzdálená od farmy ležící na okraji obce asi 800 m. Po položení kabelového rozvodu ještě před kolaudací stavby dospěly rozvodné závody k rozhodnutí, že kabelová přípojka je nedostačující a je nutné opět na vlastní náklady vystavět trafostanici při objektu bioplynové stanice. I tento vážný problém se farmáři podařilo překonat. Poslední obtíž, kterou si rozvodné závody vymyslely, bylo zařazení farmy jako zvláštního odběratele elektrické energie, což způsobuje, že pokud chtějí odebírat proud ze sítě, musí platit 3-4 násobnou cenu oproti běžnému uživateli. Majitelé stanice silně pociťují snahu velkých energetických závodů potlačit malé výrobce energie.

Foto 6 : Bioplynová stanice Windischbuch - pohled na jímku fermentovaného materiálu.

Foto 7 : Bioplynová stanice Windischbuch – výstavba nového vyhřívaného bioreaktoru.

I přes tyto problémy budují nový vyhřívaný bioreaktor (foto 7), aby dosáhli optimálního využití odpadu i odpadního tepla. Nový bioreaktor bude betonový s dřevěným zastřešením a balonovým plynojemem. Materiál bude do reaktoru vstupovat spodem. Tepelná izolace je z umělé hmoty Styrodur. Míchání bude prováděno míchadlem. Objem reaktoru bude 450 – 500 m3, cena samotného reaktoru 27.500 €, včetně ostatních zařízení 50.000 €. Očekávaná životnost je 20 – 30 let. Investice by se měla vrátit během 10 – 12 let provozu.